## Slide 1: Automatikus Vészfék Asszisztens
Modern Autoipari Szoftverfejlesztés Alapjai
2-es csapat

## Slide 2: Bevezetés
Motiváció: A közlekedésbiztonság drasztikus növelése és a ráfutásos balesetek autonóm megelőzése.
Lehetséges megoldások: Radar, LiDAR és kamera alapú, szenzorfúziós felismerő rendszerek alkalmazása.
Szabványok és történelmi háttér: A 90-es évek óta fejlődő technológia 2024-től kötelező az EU-ban. Az Euro NCAP 5 csillagos értékelési rendszere a fejlesztések legfőbb iparági mozgatórugója.

## Slide 3: A Projekt Háttere
Csapatok: A fejlesztési részfeladatokat a csapat agilis feladatmegosztással hajtja végre a Product Owner (Terméktulajdonos) és a Scrum Master (Scrum Mester) koordinálásával.
A tantárgy koncepciója: A feladat egy ISO 26262 biztonsági szabványnak megfelelő, valós idejű vezetéstámogató szoftver fejlesztése.
Eszközök: A fejlesztéshez ROS keretrendszert, a validációhoz egyedi szimulátort és Foxglove vizualizátort használunk.
Projekttervezés és feladatok: A feladatok a fejlesztők számára hétről hétre vannak leosztva a Product Owner és a Scrum Master által.

## Slide 4: Mérföldkövek
M1: Alapozás és Architektúra:
  Skeletonok
  Nodeok összefűzése
  Vizualizáció
M2: Funkcionális Logika:
  Ütközési esemény érzékelése
  Döntéshozatal
  Beavatkozás
  Target sávon belüli vizsgálata
  Jerk és Gyorsulás limit

## Slide 5: Mérföldkövek
M3: Rendszerintegráció és Alapvető Működés:
  Ütközési esemény érzékelésének integrációja
  Döntéshozatal integrációja
  Beavatkozás integrációja
M4: Robusztusság és Véglegesítés:
  Robusztusság
  Konfigurálhatóság
  Dokumentáció
  Prezentáció

## Slide 6: Követelmények
A rendszernek 0-50 km/h sebességtartományban, szigorúan 20 ms-os fix ciklusidővel kell stabilan működnie.

## Slide 7: Implementáció
ROS (Robot Operating System): A szoftverarchitektúra elosztott, topic-alapú kommunikációra (pl. /scenario, /ego) épül a keretrendszeren belül.
Node-ok: Három dedikált node-ot készítünk: Viselkedéstervezés (stratégia és célkiválasztás), Mozgástervezés (sebességprofil), és Mozgásszabályozás (kimeneti célsebesség).
Fizikai egyenletek: A biztonságos fékút meghatározása a maximális gyorsulás és rántás (jerk) fizikai korlátainak figyelembevételével történik.
Kód: Determinisztikus futást és egy stabil állapotgépet (Monitoring, Warning, Full Brake) valósítunk meg, C++ programnyelven.

## Slide 8: Validációs koncepció
Szimuláció és koncepció: A kód helyességét egy ROS-alapú szimulátorban teszteljük, ahol a környezeti adatokat valós időben vizualizáljuk.
Jármű integráció: A szimulációs tesztek után a szoftver integrálása valós tesztautóba a mentorok felügyeletével és támogatásával.

## Slide 9: Eredmények
A projekt végterméke a működő AEB szoftvercsomag és egy részletes szakmai dokumentáció.